Lista 5. Análise de Sensibilidade:  Solução

Tabela Inicial Simplex

|  |  | x1 | x2 | x3 | u1 | u2 | u3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | u1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8000 |
| L2 | u2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6000 |
| L3 | u3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 620 |
| L4 | z | -2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela ótima Simples

|  |  | x1 | x2 | x3 | u1 | u2 | u3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | u1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0,5 | -1 | 4380 |
| L2 | x1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 3000 |
| L3 | x3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 620 |
| L4 | z | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8480 |

Solução ótima

VB:      x1=3000; x3=620; u1=4380

VNB:   x2=u2=u3=0

Z= 8480

Variáveis Duais: y1=0;  y2=1;  y3=4

Análise de Sensibilidade

1)  Variação nos coeficientes da função objetivo:  2X1+0X2+4X4

- C1 : está associado a variável básica  X1

Qual variação em c1 garante que a solução continue ótima? (c1+p)

Procedimento:

- Procurar na tabela simplex ótima a linha que contém o valor 1 na coluna de x1

|  |  | x1 | x2 | x3 | u1 | u2 | u3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | u1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0,5 | -1 | 4380 |
| L2 | x1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0,5) | 0 | (3000) |
| L3 | x3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 620 |
| L4 | Z | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8480 |

- Montar as inequações

1 + 0,5 p >= 0     >>>>>     p>= -2   (*)

Isto significa que c1 pode sofrer decréscimo de no máximo 2.  Como c1=2,  temos que, para qualquer valor de c1>=0 a solução ótima é mantida

Função objetivo  Z= 8480+3000p.   Substituindo (*) temos:

Z >= 8480+3000(-2) >>>>> Z>=2480

- C2: está associado a variável não básica x2

Procedimento

C2 <= [y1 y2 y3].*Ai2 , i=1,2,3

.>>>>>>>>>>> c2 <= 4

A função objetivo permanece inalterada, pois x2=0.

- C3 : está associado a variável básica  X3

Qual variação em c3 garante que a solução continue ótima? (c3+p)

Procedimento:

- Procurar na tabela simplex ótima a linha que contém o valor 1 na coluna de x3

|  |  | x1 | x2 | x3 | u1 | u2 | u3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | u1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0,5 | -1 | 4380 |
| L2 | x1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 3000 |
| L3 | x3 | 0 | (1) | 1 | 0 | 0 | (1) | (620) |
| L4 | Z | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8480 |

- Montar as inequações

4 +  p >= 0     >>>>>     p>= -4   (*)

4+  p   >=0

Isto significa que c3 pode sofrer decréscimo de no máximo 4.  Como c1=4,  temos que, para qualquer valor de c3>=0 a solução ótima é mantida

Função objetivo  Z= 8480+620p3.   Substituindo (*) temos:

Z >= 8480+620(-4) >>>>> Z>=6000

2)  Variação no valor dos recursos: b= [8000 6000 620]’

- Variação em b1: associado a 1ª restrição

Procurar  a coluna da variável dual associada a 1ª restrição

|  |  | x1 | x2 | x3 | u1 | u2 | u3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | u1 | 0 | 1 | 0 | (1) | -0,5 | -1 | 4380 |
| L2 | x1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 3000 |
| L3 | x3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 620 |
| L4 | Z | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8480 |

Montar inequações:

4380+p >=0   (   p>=-4380

Portando, b1  pode sofrer um decréscimo de 4380. Logo b1 >= 8000-4380 = 3220

O valor da função objetivo permanece inalterado.  Z=8480+0*p = 8480

- Variação em b2: associado a 2ª restrição

Procurar  a coluna da variável dual associada a 2ª restrição

|  |  | x1 | x2 | x3 | u1 | u2 | u3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | u1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (-0,5) | -1 | 4380 |
| L2 | x1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0,5) | 0 | 3000 |
| L3 | x3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 620 |
| L4 | Z | 0 | 4 | 0 | 0 | (1) | 4 | 8480 |

Montar inequações:

4380-0,5p >=0   (   p<=4380/(0,5)   ( p<=8760

3000+0,5p >=0  (   p>=-3000//(0,5)   ( p<=-6000

Portando, b1  pode sofrer um  decréscimo de 6000 e um acréscimo de 8760.  Como b2=6000, tem-se que o intervalo ótimo será:

6000-6000<= b2 <= 6000+8760 ( 0 <=b2 <= 14760

Função objetivo:  Z= 8480 + p.  Como  -6000<=p<=8760, tem-se

8480-6000 <= Z <= 8480+8760  (  2480 <=Z <= 17240

- Variação em b3: associado a 3ª restrição

Procurar  a coluna da variável dual associada a 3ª restrição

|  |  | x1 | x2 | x3 | u1 | u2 | u3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | u1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0,5 | (-1) | 4380 |
| L2 | x1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 3000 |
| L3 | x3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (1) | 620 |
| L4 | Z | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | (4) | 8480 |

Montar inequações:

4380-p >=0   (   p<=4380

620+p >=0    (   p>=-620

Portando, b3  pode sofrer um  decréscimo de 620 e um acréscimo de 4380.  Como b3=620, tem-se que o intervalo ótimo será:

620-620<= b3 <= 620+4380 ( 0 <=b3 <= 5000

Função objetivo:  Z= 8480 +4 p.  Como  -620<=p<=4380, tem-se

8480+4*(-620) <= Z <= 8480+4*(4380)  (  6000 <=Z <= 26000